## Slide 1
6 . 时序逻辑电路
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.2 同步 时序逻辑电路的分析
6.3 同步 时序逻辑电路的设计
6.4 异步 时序逻辑电路的分析
6.5 若干典型的时序逻辑电路

## Slide 2
教学基本要求
2. 熟练掌握时序逻辑电路的分析方法。
1. 熟练掌握时序逻辑电路的描述方式及其相互转换。
3. 熟练掌握时序逻辑电路的设计方法。
4. 熟练掌握典型时序逻辑电路计数器、寄存器、移位寄存器的逻辑功能及其应用。

## Slide 3
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类
6.1.2 时序电路逻辑功能的表达

## Slide 4
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类
1. 时序电路的一般化模型
*电路由组合电路和存储电路组成。
*电路存在反馈。
结构特征:
输出方程: O＝f1(I，S)
激励方程: E＝f2(I，S)
状态方程 : Sn+1＝f3(E，Sn )

## Slide 5
2. 异步时序电路与同步时序电路
时序电路
同步：
存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源，它们的状态在同一时刻更新。
异步：
没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路的状态更新不是同时发生的。

## Slide 6
穆尔型电路:输出O仅取决于触发器的状态Sn ，与输入无关或无输入.
穆尔型和米利型时序电路
O = F [Sn]

## Slide 7
米利型电路：电路的输出O是输信号 I 及触发器输出Sn的函数。
穆尔型和米利型时序电路
O = F [ I , Sn]

## Slide 8
激励方程组
转换(输出)方程组
1. 逻辑方程组
6.1.2 时序逻辑电路功能的表达
输出方程

## Slide 9
 |  | A |  |  | X | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
状态转换真值表
输出方程组
转换(状态方)程组
6.1.2 时序逻辑电路功能的表达
2. 根据方程组列出状态转换真值表

## Slide 10
 |  | A |  |  | X | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
状态转换真值表
6.1.2 时序逻辑电路功能的表达
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0
2. 根据方程组列出状态转换真值表

## Slide 11
3. 状态表
6.1.2 时序逻辑电路功能的表达
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0
令4个状态为00=a，01=b，10=c，11=d，
Sn | Sn+1/Y |  | X
 | A=0 | A=1 | 
a | a / 0 | c / 0 | 0
b | a / 1 | b / 0 | 1
c | a / 1 | d / 0 | 0
d | a / 1 | b / 0 | 0
状态表

## Slide 12
米利型输出标在方向线旁；穆尔型标在圆圈状态名旁。
6.1.2 时序逻辑电路功能的表达
4. 状态图

## Slide 13
5. 时序图
6.1.2 时序逻辑电路功能的表达
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0
时序逻辑电路的五种描述方式是可以相互转换的

## Slide 14
6.2 时序逻辑电路的分析
6.2.1 分析同步时序逻辑电路的一般步骤
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 15
时序逻辑电路分析的任务：
分析时序逻辑电路在输入信号的作用下，其状态和输出信号变化的规律，进而确定电路的逻辑功能。
6.2 时序逻辑电路的分析
时序电路的逻辑功能是由其状态和输出信号的变化的规律呈现出来的。所以,分析过程主要是列出电路状态表或画出状态图、工作波形图。
分析过程的主要表现形式:

## Slide 16
6.2.1 分析同步时序逻辑电路的一般步骤:
1.了解电路的组成：
电路的输入、输出信号、触发器的类型等
4.确定电路的逻辑功能。
3.列出状态转换表或画出状态图和波形图。
2. 根据给定的时序电路图,写出下列各逻辑方程式：
(1) 输出方程；
(2)各触发器的激励方程;
(3)状态方程: 将每个触发器的驱动方程代入其特性方程得转换方程，即：状态方程

## Slide 17
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
电路是由两个T 触发器组成的同步时序电路
解：
(1) 电路组成
例6.2.1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能

## Slide 18
(1) 根据电路列出三个方程组
a.激励方程组:
c.输出方程:
T 触发器特性方程
例6.2.1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
b.转换方程(状态方程)组:

## Slide 19
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0
(2) 列出转换表
例6.2.1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 20
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0
(3) 画出状态图
例6.2.1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 21
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0
(4) 画出时序图
例6.2.1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 22
(5) 逻辑功能分析
例6.2.1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
电路是一个由信号A控制的可控二进制计数器。当A=0时停止计数，电路状态保持不变；当A=1时，在CP上升沿到来后电路状态值加1，一旦计数到11状态，Y 输出1，且电路状态将在下一个CP上升沿回到00。输出信号Y的下降沿可用于触发进位操作
实验验证

## Slide 23
例6.2.2 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
解：
(1) 电路组成
电路是由两个JK 触发器组成的同步时序电路
输出Y与输入X无关，电路是莫尔型同步时序电路

## Slide 24
例6.2.2 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(1) 根据电路列出三个方程组
a.激励方程组:
c.输出方程:
b.转换方程(状态方程)组:

## Slide 25
 | X=0 | X=1
0 0 | 0 1 / 0 | 1 1 / 0
0 1 | 1 0 / 0 | 0 0 / 0
1 0 | 1 1 / 0 | 0 1 / 0
1 1 | 0 0 / 1 | 1 0 / 1
状态转换表
例6.2.2 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(2) 列出转换表

## Slide 26
 | X=0 | X=1
0 0 | 0 1 / 0 | 1 1 / 0
0 1 | 1 0 / 0 | 0 0 / 0
1 0 | 1 1 / 0 | 0 1 / 0
1 1 | 0 0 / 1 | 1 0 / 1
例6.2.2 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(3) 画出状态图

## Slide 27
 | X=0 | X=1
0 0 | 0 1 / 0 | 1 1 / 0
0 1 | 1 0 / 0 | 0 0 /0
1 0 | 1 1 / 0 | 0 1 / 0
1 1 | 0 0 / 1 | 1 0 / 1
Q
1
Y
Q
2
CP
X
例6.2.2 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(5) 画出时序图

## Slide 28
X=0时
X=1时
电路进行加1计数
电路进行减1计数
电路功能：可逆计数器
Y可理解为进位或借位端。
作业练习：Multisim实现及验证
例6.2.2 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(6) 逻辑功能分析

## Slide 29
(1).根据电路列出逻辑方程组:
例6.2.3 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
a.激励方程组:
b.转换方程(状态方程)组:
Z0=Q0
Z1=Q1
Z2=Q2
c.输出方程:

## Slide 30
例6.2.3 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(2) 列出转换表
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0

## Slide 31
实验验证
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
000
001
100
011
010
110
101
111
Q
2
Q
1
Q
0
例6.2.3 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(3) 画出状态图

## Slide 32
CP
Q
0
Q
2
Q
1
T
CP
例6.2.3 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(4) 画出时序图

## Slide 33
由状态图可见，电路的有效状态是3位循环码。
从时序图可看出，电路正常工作时，各触发器的Q端轮流出现一个宽度为一个CP周期脉冲信号,循环周期为3TCP。电路的功能可视为为脉冲分配器或节拍脉冲产生器。
例6.2.3 试分析图示同步时序电路
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
(5) 逻辑功能分析

## Slide 34
6.3 同步时序逻辑电路的设计
6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 35
6.3 同步时序逻辑电路的设计（重点、难点）
同步时序逻辑电路的设计是分析的逆过程,其任务是根据实际逻辑问题的要求，设计出能实现给定逻辑功能的电路。
6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤
同步时序电路的设计过程

## Slide 36
(1)根据给定的逻辑功能建立原始状态图和原始状态表
(2)状态化简-求出最简状态图 ；
合并等价状态，消去多余状态的过程称为状态化简.
6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤
①明确电路的输入条件和相应的输出要求，分别确定输入变量和输出变量的数目和符号。
②找出所有可能的状态和状态转换之间的关系。
③根据原始状态图建立原始状态表。
如果状态转换图中有两个状态，在同样的输入下，转换到同一个次态，并有同样的输出，这两个状态为等价状态。等价状态可以合并为一个状态。

## Slide 37
(3)状态编码（状态分配）；
(4)选择触发器的类型;
(6)画出逻辑图并检查自启动能力。
给每个状态赋以二进制代码的过程。
根据状态数确定触发器的个数，
(5)求出电路的激励方程和输出方程 ；
（M:状态数;n:触发器的个数）
2n-1<M≤2n
6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 38
电路框图
例6.3.1 设计一个串行数据检测器。电路的输入信号是与时钟脉冲同步的串行数据X，输出信号为Z；要求电路在X信号输入出现101序列时，输出信号Z为1，否则为0。输入信号X序列及相应输出信号Z的波形示意图如图所示
1
2
3
4
5
6
( 输入序列不允许重迭 )
>
X
Z
CP
数据 检测器
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 39
解：1.画出原始状态转换图,定义电路的状态：
电路的初始状态 ——S0
X输入1后,电路的状态——S1
在S1态基础上，若X再输入0后电路的状态——S2
0/
1/
0
在S2态基础上，若X再输入1后电路的状态——S3
0/
0
1/
1
1/
0
0/
0
1/
0
0/
0
0
X/Z
S
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 40
现态 | 次态/输出 | 
 | X=0 | X=1
S0 | S0 / 0 | S1 / 0
S1 | S2 / 0 | S1 / 0
S2 | S0 / 0 | S3 / 1
S3 | S0 / 0 | S1 / 0
状态化简
现态 | 次态／输出 | 
 | X=0 | X=1
S0 | S0 / 0 | S1 /0
S1 | S2 / 0 | S1 /0
S2 | S0 /0 | S0 /1
2.列出原始状态转换表；
0/
1/
0
0/
0
1/
1
1/
0
0/
0
1/
0
0/
0
0
X/Z
S
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 41
0/0
1
/0
0
/0
1
/1
1
/0
0
/0
1
/0
0
/0
S
0
S
2
S
1
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
3.状态化简；
S0S3是等价状态，可以合并为一个状态。去掉S3的圆圈及由此圆圈出发的连线，把指向S3的连线指向S0。
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 42
3.状态编码；
S
0
S
2
S
1
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
如有M个状态，触发器个数n，应满足：
M=3，n＝2，2个触发器共有4个状态（00，01，10，11）
00
10
01
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
S0=00 S1=01 S2=10
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 43
00 /1
00/0
10
01/0
10/ 0
01
01 /0
00/ 0
00
X=1
X=0
Q1n+1Q0n+1 ／Zn
Q1nQ0n
S0 /1
S0 /0
S2
S1 /0
S2 / 0
S1
S1 /0
S0 / 0
S0
X=1
X=0
次态 ／ 输出
现态
现态:
次态:
输出: Zn
3.状态编码；
S0=00 S1=01 S2=10
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 44
输入 | 现态输入 |  | 次态输出 |  | 输出
X | Q1n | Q0n | Q1n+1 | Q0n+1 | Zn
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
X | 1 | 1 | X | X | X
00 /1
00/0
10
01/0
10/ 0
01
01 /0
00/ 0
00
X=1
X=0
Q1n+1Q0n+1 ／Zn
Q1nQ0n
编码状态表
Q1n+1、Q0n+1、Z作为输出变量
将X、Q1n、Q0n为输入变量
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 45
输入 | 现态输入 |  | 次态输出 |  | 输出
X | Q1n | Q0n | Q1n+1 | Q0n+1 | Zn
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
X | 1 | 1 | X | X | X
m0
m1
m2
m4
m5
m6
m3
m7
00
01
11
10
0
0
1
×
0
1
0
0
×
0
Q
1
n
+1
Q
1
n
Q
0
n
X
00
01
11
10
0
0
0
×
0
1
0
0
×
1
Z
Q
1
n
Q
0
n
X
4.求电路的状态方程和输出方程；
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 46
若采用两个D触发器
思考：能否使用JK触发器？
J0=?K0=?; J1=?K1=?
5.确定触发器类型；
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例
状态方程
特性方程
驱动方程

## Slide 47
6.画逻辑电路图；
X
CP
Q
0
Z
Q
0
1D
Q
1
Q
1
C1
FF
0
FF
1
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例
＞
1D
C1
＞

## Slide 48
输入 | 现态输入 |  | 次态输出 |  | 输出
X | Q1n | Q0n | Q1n+1 | Q0n+1 | Zn
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 
1
0
0
0
0
1
电路进入无效状态11后，若X=0，则次态为01； 若X＝1，次态为00,电路都能回到有效状态循环中。 (具备自启动能力)
但在X=1时,Z＝1出错
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例
7.检查自启动能力及有无错误

## Slide 49
输入 | 现态输入 |  | 次态输出 |  | 输出
X | Q1n | Q0n | Q1n+1 | Q0n+1 | Zn
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 
1
0
0
0
0
1
1/0
00
01
11
10
1/0
0/0
1/1
0/
0
0/0
0/
0
00
01
11
10
0
0
0
×
0
1
0
0
×
1
Z
Q
1
n
Q
0
n
X
电路的输出Z有错！
0
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例
7.检查自启动能力及有无错误

## Slide 50
X
CP
Q
0
Z
Q
0
1D
Q
1
Q
1
C1
FF
1
＞
1D
C1
＞
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例
实验验证
FF
0

## Slide 51
例6.3.2 用D 触发器设计一个8421 BCD码同步十进制加计数器
8421码同步十进制加计数器的状态表
0
0
0
0
1
0
0
1
9
1
0
0
1
0
0
0
1
8
0
0
0
1
1
1
1
0
7
1
1
1
0
0
1
1
0
6
0
1
1
0
1
0
1
0
5
1
0
1
0
0
0
1
0
4
0
0
1
0
1
1
0
0
3
1
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
次 态
现 态
计数脉冲CP的顺序
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 52
0
0
0
0
1
0
0
1
9
1
0
0
1
0
0
0
1
8
0
0
0
1
1
1
1
0
7
1
1
1
0
0
1
1
0
6
0
1
1
0
1
0
1
0
5
1
0
1
0
0
0
1
0
4
0
0
1
0
1
1
0
0
3
1
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
次 态
现 态
计数脉冲CP的顺序
(2) 确定激励方程组
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
激励信号

## Slide 53
画出各触发器激励信号的卡诺图

## Slide 54
电路具有自启动能力
(3) 画出逻辑图，并检查自启动能力

## Slide 55
画出逻辑图

## Slide 56
例6.3.3 用D 触发器设计状态变化满足下状态图的时序逻辑电路。

## Slide 57
1.列出原始状态表
原始状态表
f / 1
a / 0
g
f / 1
g / 0
f
f / 1
a / 0
e
f / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）
原始状态表
f / 1
e / 0
f
f / 1
a / 0
e
f / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）

## Slide 58
原始状态表
f / 1
e / 0
f
f / 1
a / 0
e
f / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）
原始状态表
d / 1
a / 0
e
d / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）
2. 状态化简

## Slide 59
原始状态表
d / 1
a / 0
e
d / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）
3. 状态编码
a=000;b=001;c=010 ;d=011;e=100
011 / 1
000 / 0
100
011 / 1
100 / 0
011
011 / 0
000 / 0
010
011 / 0
010 / 0
001
001 / 0
000 / 0
000
A=1
A=0
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/Y
Q2nQ1nQ0n

## Slide 60
三种状态分配方案
状态 | 方案1 自然二进制码 | 方案2 格雷码 | 方案3 “一对一”
a | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 1
b | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 1 0
c | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 0 1 0 0
d | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 1 0 0 0
e | 1 0 0 | 1 1 0 | 1 0 0 0 0
a=000;b=001;c=010 ;d=011;e=100
a=000;b=001;c=011 ;d=010;e=110
a=00001;b=00010;c=00100 ;d=01000;e=10000

## Slide 61
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y
(D0)
(D1)
(D2)
A
4. 求激励方程、输出方程

## Slide 63
画出逻辑电路

## Slide 64
画出完整的状态图，检查所设计的计数器能否自启动.

## Slide 65
特别注意：各触发器的时钟信号不完全相同,各触发器只有在CPn有效时才可能改变状态。触发器时钟用变量cp (参与逻辑运算，但不是逻辑变量)表示，若时钟有效则令cp=1，若无效则令cp=0。
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
注意：每一次状态转换必须从输入信号所能触发的触发器开始逐级确定

## Slide 66
解:（1）列出各逻辑方程组
① 时钟方程组
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
② 激励(驱动)方程组
③ 转换方程组
④ 输出方程组
例6.4.1 分析如图所示异步时序逻辑电路

## Slide 67
1 0 / 1
0
1
1
0 1 / 0
0
1
0 0 / 0
0
1
0
1 1 / 0
0
0
cp0
cp1
1
1
1
1
1
1
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
（2）列出状态转换表

## Slide 68
1 0 / 1
0
1
1
0 1 / 0
0
1
0 0 / 0
0
1
0
1 1 / 0
0
0
cp0
cp1
1
1
1
1
1
1
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
（2）列出状态转换表
00/0
11/1
01/0
10/0
Q0Q1/Z
（3）画出状态图和时序图

## Slide 69
由状态图和时序图可知，此电路是一个异步四进制减法计数器。也可把该电路看作一个序列信号发生器。输出序列脉冲信号Z的重复周期为4TCP，脉宽为1TCP。
实验验证
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
（4）画出状态图和时序图
（5）逻辑功能分析

## Slide 70
例6.4.2 分析如图所示异步时序逻辑电路
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
解:（1）列出各逻辑方程组
① 时钟方程组

## Slide 71
例6.4.2 分析如图所示异步时序逻辑电路
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
② 激励(驱动)方程组
无:T’ 触发器
③ 转换方程组
④ 输出方程组

## Slide 72
例6.4.2 分析如图所示异步时序逻辑电路
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
(2)列出状态转换表
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
cp0
cp1
cp2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
（cpi=1或0表示下降沿的有无）

## Slide 73
例6.4.2 分析如图所示异步时序逻辑电路
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
(2)列出状态转换表
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
cp0
cp1
cp2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
（cp=1或0表示下降沿的有无）

## Slide 74
例6.4.2 分析如图所示异步时序逻辑电路
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
(2)列出状态转换表
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
cp0
cp1
cp2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
（cp=1或0表示下降沿的有无）

## Slide 75
例6.4.2 分析如图所示异步时序逻辑电路
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
(2)列出状态转换表
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
cp0
cp1
cp2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
（cp=1或0表示下降沿的有无）

## Slide 76
例6.4.2 分析如图所示异步时序逻辑电路
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
(2)列出状态转换表
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
cp0
cp1
cp2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
（cp=1或0表示下降沿的有无）

## Slide 77
电路是一个异步五进制加计数电路
例6.4.2 分析如图所示异步时序逻辑电路
6. 4 异步时序逻辑电路的分析
(3) 画出状态图
(4) 逻辑功能分析
作业练习：Multisim实现及验证

## Slide 78
6.5 若干典型的时序逻辑集成电路
6.5.1 寄存器和移位寄存器
6.5.2 计数器

## Slide 79
寄存器:是数字系统中用来存储代码或数据的逻辑部件，它的主要组成部分是触发器
1个触发器能存储1位二进制代码，存储n位二进制代码的寄存器需要由n个触发器组成。寄存器实际上是若干触发器的集合
6. 5 若干典型的时序逻辑集成电路
1. 寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器

## Slide 80
8位CMOS寄存器74HC374
0
x
1
↑
0
x
1
0
1
1
1
1. 寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
现代集成电路特点之一：输入/出端缓冲（隔离与兼容）
上升沿触发、三态门输出

## Slide 81
八D锁存器
八D寄存器
1. 寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器

## Slide 82
8位CMOS寄存器74HC374
高阻
H
H
↑
H
高阻
L
L
↑
H
存入数据，禁止输出
H
H
↑
L
对应内部触发器的状态
L
L
↑
L
存入和读出数据
Q0~Q7
DN
CP
输出
内部触发器
输 入
工作模式
1. 寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器

## Slide 83
按移动方式
单向移位寄存器
双向移位寄存器
左移位寄存器
右移位寄存器
既能寄存数码，又能在时钟脉冲的作用下使数码向高位或向低位移动
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器

## Slide 84
串行数据输入端
串行数据输出端
并行数据输出端
(1)基本移位寄存器
2.移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器

## Slide 85
Q3n+1=Q2n
Q1n+1=Q0n
Q0n+1=DSI
Q2n+1=Q1n
转换(状态)方程组：
D3=Q2n
D1=Q0n
D0=DSI
D2=Q1n
激励方程组：
1011
Q0nQ1nQ2nQ3n=0000
(1)基本移位寄存器
2移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
Notes: 在黑板上画出移位效果图

## Slide 86
若DSI =11010000
(从高位开始输入)
实验验证
(1)基本移位寄存器
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器

## Slide 87
多功能双向移位寄存器工作模式简图
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
(2)多功能双向移位寄存器

## Slide 88
S1S0=00
保持
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
(2)多功能双向移位寄存器

## Slide 89
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
(2)多功能双向移位寄存器
S1S0=01
右移

## Slide 90
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
(2)多功能双向移位寄存器
S1S0=01
左移

## Slide 91
预置、并行输入
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
(2)多功能双向移位寄存器
S1S0=11

## Slide 92
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
(2)多功能双向移位寄存器

## Slide 93
2. 移位寄存器
6.5.1寄存器和移位寄存器
置数
D3
D2
D1
D0
DI3
DI2
DI1
DI0
↑
×
×
H
H
H
左移
H
×
×
×
×
↑
H
×
L
H
H
左移
L
×
×
×
×
↑
L
×
L
H
H
右移
H
×
×
×
×
↑
×
H
H
L
H
右移
L
×
×
×
×
↑
×
L
H
L
H
保持
×
×
×
×
×
×
×
L
L
H
清零
L
L
L
L
×
×
×
×
×
×
×
×
×
L
DI3
DI2
DI1
DI0
左移DSL
右移DSR
S0
S1
功能
并行输入
时钟
CP
串行
输入
控制
信号
清零
输 出
输 入
实验验证
(2)多功能双向移位寄存器

## Slide 94
6. 5 若干典型的时序逻辑集成电路
6.5.2计数器
按触发器动作:同步和异步计数器
按编码:二进制码、BCD码、循环码计数器
按计数数值增减:加法、减法和可逆计数器
计数器的逻辑功能
计数器的基本功能是对输入时钟脉冲进行计数，用于分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列及进行数字运算等
计数器分类
按计数器容量(模):五进制、十进制和六十进制等

## Slide 95
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(1)N位异步二进制计数器
异步计数

## Slide 96
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(1)N位异步二进制计数器
异步计数

## Slide 97
实验比较
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(1)N位异步二进制计数器
异步计数

## Slide 98
如考虑每个触发器都有1tpd的延时，电路会出现什么问题？
(0111)
→(1000)
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(1)N位异步二进制计数器
异步计数

## Slide 99
如考虑每个触发器都有1tpd的延时，电路会出现什么问题？
(0111)
→(1000)
(0111)
→(0110)
→(0100)
→(1000)
→(0000)
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(1)N位异步二进制计数器
异步计数

## Slide 100
如考虑每个触发器都有1tpd的延时，电路会出现什么问题？
N位二进制异步计数器：Ntpd
TCP>>Ntpd
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(1)N位异步二进制计数器
异步计数

## Slide 101
74HC/HCT393中集成了两个4位异步二进制计数器。在 5V、25℃工作条件下, 每级触发器的传输延迟时间典型值为6ns
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(1)N位异步二进制计数器
异步计数

## Slide 102
Q0在每个CP都翻转一次
Q1仅在Q0=1后的下一个CP到来时翻转
FF0可采用T=1的T 触发器
FF1可采用T= Q0的T 触发器
Q3仅在Q0=Q1=Q2=1后的下一个CP到来时翻转
FF2可采用T= Q0Q1的T 触发器
Q2仅在Q0=Q1=1后的下一个CP到来时翻转
FF3可采用T= Q0Q1Q2的T 触发器
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
同步计数

## Slide 103
Q0在每个CP都翻转一次
Q1仅在Q0=1后的下一个CP到来时翻转
FF0可采用T=1的T 触发器
FF1可采用T= Q0的T 触发器
Q3仅在Q0=Q1=Q2=1后的下一个CP到来时翻转
FF2可采用T= Q0Q1的T 触发器
Q2仅在Q0=Q1=1后的下一个CP到来时翻转
FF3可采用T= Q0Q1Q2的T 触发器
T0= 1
T1= Q0
T2= Q0 Q1
T3= Q0 Q1 Q2
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
同步计数

## Slide 104
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
T0= 1
T1= Q0
T2= Q0 Q1
T3= Q0 Q1 Q2
实验演示
同步计数

## Slide 105
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
同步计数

## Slide 106
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
Q0在每个CP都翻转一次
Q1仅在Q0=0后的下一个CP到来时翻转
Q3仅在Q0=Q1=Q2=0后的下一个CP到来时翻转
Q2仅在Q0=Q1=0后的下一个CP到来时翻转
同步计数

## Slide 107
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
Q0在每个CP都翻转一次
Q1仅在Q0=0后的下一个CP到来时翻转
Q3仅在Q0=Q1=Q2=0后的下一个CP到来时翻转
Q2仅在Q0=Q1=0后的下一个CP到来时翻转
同步计数

## Slide 108
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
作业练习：Multisim11实现及验证
同步计数

## Slide 109
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
同步计数

## Slide 110
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
同步计数

## Slide 111
CET、CEP为计数使能，并行进位TC=Q3Q2Q1Q0CET
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器
计数使能和并行进位

## Slide 112
异步清零和同步并行置数
2选1数
据选择器
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器

## Slide 113
74LVC161
典型集成同步二进制计数器
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器

## Slide 114
74LVC161逻辑功能表
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
清零 | 预置 | 使能 |  | 时钟 | 预置数据输入 |  |  |  | 计 数 |  |  |  | 进位
 |  | CEP | CET | CP | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | TC
L | × | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L | L
H | L | × | × | ↑ | D3 | D2 | D1 | D0 | D3 | D2 | D1 | D0 | *
H | H | L | × | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | × | L | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | L
H | H | H | H | ↑ | × | × | × | × |  | 计 | 数 |  | *
TC=CET•Q3Q2Q1Q0
实验验证
74LVC161
典型集成同步二进制计数器
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2)N位同步二进制计数器

## Slide 115
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
将图中电路按以下两种方式连接并分析功能：
接计数脉冲信号，将Q0与
相连；
（1）
接计数脉冲信号，将Q3与
相连
（2）
(1)异步BCD计数器

## Slide 116
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
将图中电路按以下两种方式连接并分析功能：
接计数脉冲信号，将Q0与
相连；
（1）
接计数脉冲信号，将Q3与
相连
（2）
(1)异步BCD计数器

## Slide 117
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
将图中电路按以下两种方式连接并分析功能：
接计数脉冲信号，将Q0与
相连；
（1）
接计数脉冲信号，将Q3与
相连
（2）
异步五进制加计数电路（↑）000→001→010→011→100→000
(1)异步BCD计数器
异步五进制加计数电路（↓）000→001→010→011→100→000

## Slide 118
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
将图中电路按以下两种方式连接并分析功能：
接计数脉冲信号，将Q0与
相连；
（1）
接计数脉冲信号，将Q3与
相连
（2）
Q3Q2Q1：000→001→010→011→
100→000 →…五进制计数器
Q0：0→1→0→…
二进制计数器
(1)异步BCD计数器
异步五进制加计数电路（↑）000→001→010→011→100→000

## Slide 119
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
CLK
0
将图中电路按以下两种方式连接并分析功能：
接计数脉冲信号，将Q0与
相连；
（1）
接计数脉冲信号，将Q3与
相连
（2）
Q3Q2Q1：000→001→010→011→
100→000 →…五进制计数器
Q0：0→1→0→…
二进制计数器
Q3Q2Q1 Q0 ：000→0001→0010→0011→0100→0101→0110→ 0111→ 1000→ 1001→ 0000 →0001→ …
十进制计数器.也可以看作是8421BCD码输出器
(1)异步BCD计数器
异步五进制加计数电路（↑）000→001→010→011→100→000

## Slide 120
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(1)异步BCD计数器
CLK
0
将图中电路按以下两种方式连接并分析功能：
接计数脉冲信号，将Q0与
相连；
（1）
接计数脉冲信号，将Q3与
相连
（2）
Q3Q2Q1：000→001→010→011→
100→000 →…五进制计数器
Q0：0→1→0→…
二进制计数器
Q0 Q3Q2Q1 ：0000→0001→0010→0011→0100 →1000→
1001→1010→1011→1100 →0000 →…可以看作是5421BCD码输出器
异步五进制加计数电路（↑）000→001→010→011→100→000

## Slide 121
例6.5.2 用74LVC161构成九进制加计数器
解：九进制计数器应有9个状态，而74 LVC 161在计数过程中
有16个状态。设法跳过多余的7个状态，则可实现模9计数器
①反馈清零法
实验验证
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2) 用集成计数器构成任意模数计数器

## Slide 122
＞
CP
CET
CEP
CR
PE
TC
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
CP
74LVC161
1
1
1
＞
CET
CEP
CR
PE
TC
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
CP
74LVC161
1
74LVC161构成 ？ 进制加法计数器
①反馈清零法
0 0 0 1
1 0 0 0
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2) 用集成计数器构成任意模数计数器

## Slide 123
②反馈置数法
实验验证
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2) 用集成计数器构成任意模数计数器

## Slide 124
②反馈置数法
实验验证
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2) 用集成计数器构成任意模数计数器

## Slide 125
＞
CP
CET
CEP
PE
CR
TC
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
CP
74LVC161
1
1
1
＞
CET
CEP
PE
CR
TC
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
CP
74LVC161
1
74LVC161构成 ？ 进制加法计数器
1
1
0 1 0 1
1 0 0 0
②反馈置数法
6.5.2计数器
1.N位二进制计数器
(2) 用集成计数器构成任意模数计数器

## Slide 126
置初态Q3Q2Q1Q0=0001
第1个CP:Q3Q2Q1Q0=0010
第2个CP:Q3Q2Q1Q0=0100
第3个CP:Q3Q2Q1Q0=1000
第4个CP:Q3Q2Q1Q0=0001
第5个CP:Q3Q2Q1Q0=0010
①基本环形计数器
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(3)环形计数器

## Slide 127
状态编号 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
② 扭环形计数器
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(3)环形计数器

## Slide 128
R0(1),R0(2) ——异步清0端
S9(1),S9(2) ——异步置 9 端
CPA,CPB ——时钟输入端
CPA
R0(1)
QA
QB
QC
QD
74~290/90
CPB
R0(2)
S9(1)
S9(2)
＞
＞
CP0
CR
QA
QB
QC
QD
74~390
CP1
＞
＞
CR ——异步清0端
CP1,CP0 ——时钟输入端
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(4)异步十进制集成计数器

## Slide 129
计 数
L
×
L
×
计 数
×
L
L
×
计 数
L
×
×
L
计 数
×
L
×
L
H
L
L
H
×
H
H
×
×
L
L
L
L
×
L
×
H
H
L
L
L
L
×
×
L
H
H
QD
QC
QB
QA
CP
S9(2)
S9(1)
R0(2)
R0(1)
输 出
时钟
置位输入
复位输入
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(4)异步十进制集成计数器

## Slide 130
CPB
QB
QC
QD
CP
A
R
0
（
1
）
Q
A
Q
B
Q
C
Q
D
74
LS290
CP
B
R
0
（
2
）
S
9
（
1
）
R
9
（
2
）
＞
＞
0
CP
CPB接时钟，从QD QC QB接输出,FFD ,FFC ,FFD构成了5进制计数器
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(4)异步十进制集成计数器

## Slide 131
CPA
QB
QC
QD
CP
A
R
0
（
1
）
Q
A
Q
B
Q
C
Q
D
74
LS290
CP
B
R
0
（
2
）
S
9
（
1
）
R
9
（
2
）
＞
＞
0
CPA接时钟，从QA接输出,FFA 构成了2进制计数器
CP
QA
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(4)异步十进制集成计数器

## Slide 132
CPA
QB
QC
QD
CP
A
R
0
（
1
）
Q
A
Q
B
Q
C
Q
D
74
LS290
CP
B
R
0
（
2
）
S
9
（
1
）
R
9
（
2
）
＞
＞
0
QA
CP
CPA接时钟CP , CPB接QA ,从 QDCBA 接输出, FFDCBA构成了10进制计数器
实验验证
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(4)异步十进制集成计数器

## Slide 133
计数状态:0000 ～ 0101
反馈清零方式
CP
A
R
0
（
1
）
Q
A
Q
B
Q
C
Q
D
74
LS290
CP
B
R
0
（
2
）
S
9
（
1
）
S
9
（
2
）
＞
＞
（0110）
CP
用1片74LS290接成六进制计数器
实验验证
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(4)异步十进制集成计数器

## Slide 134
Q
A
Q
B
Q
C
Q
D
74
LS290(
1
)
CP
1
CP
B
S
9(1)
S
9(2)
R
0(1)
R
0(2)
Q
0
Q
1
Q
2
Q
3
CP
A
Q
A
Q
B
Q
C
Q
D
74
LS290(
2
)
R
9(1)
A
R
9(2)
B
R
0(1)
A
R
0(2)
Q
4
Q
5
Q
6
Q
7
＞
＞
CP
B
CP
A
＞
＞
1 1 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
整体反馈清零方式
用2片74LS290接成24进制计数器
实验验证
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(4)异步十进制集成计数器

## Slide 135
(二十四进制计数译码显示电路)
实验验证
6.5.2计数器
2.其它模数计数器
(4)异步十进制集成计数器